Додаток 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: : Код ДК 021:2015:44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами» (Плівка поліетиленова 150 мкм)

# Орієнтована вартість закупівлі  13 200,00 грн.

# 1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1.1  На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

1.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки  сертифікатами якості виробника.

1.4. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару.

1.5. Гарантія від виробника – не менше 12 місяців.

2. Перелік товару, що є предметом  закупівлі, та вимоги до нього:

| № з/п | Найменування товару | Кіль-кість | Од. виміру | Характеристики: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плівка поліетиленова 150мкм | 6 | рул. | Значення: плівка поліетиленова будівельна (рукав150см*600см*50м) ГОСТ 10354-73 Зовнішній вигляд: плівка не повинна мати запрессованих складок, крім штучної перфорації, механічних пошкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини. Не допускається використання вторинної сировини. Колір: незабарвлений Щільність — 919-929 кг/м³; Хімічна стійкість: до кислот Стійка до впливу УФ випромінюванню Плівка не повинна бути у попередньому використанні. |

# Товар  передається Замовнику одразу весь об’єм  закупівлі.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ГОСТ, затвердженими на даний вид Товару.

Місце поставки: вул. Зої Космодем`янської 17а, село Велика Скельова, Кіровоградська область, Україна, 27541