Додаток 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015:44810000-1 «Фарби» (Фарба).

Орієнтована вартість закупівлі  17 000,00 грн. (Сімнадцять тисяч гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ.

# 1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1.1  На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

1.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки  сертифікатами якості виробника.

1.4. Постачальник повинен надати пропозицію (Додаток 4).

1.5. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару.

1.6. Гарантія від виробника – не менше 12 місяців.

2. Перелік товару, що є предметом  закупівлі, та вимоги до нього:

| № | Назва предмету | Вага однієї банки | Кіль-кість, шт. | Характеристики предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фарба акрилова фасадна Sniezka | 14 кг | 20 | Застосування: для нанесення на поверхні, покриті вапняними, цементно-піщаними і гіпсовими розчинами, а також на бетон, цеглу, дерево, гіпсокартонні плити. Можна наносити на старі лакофарбові покриття для відновлення декоративну і захисну функції. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Основні особливості: хороша адгезія до матеріалів основи; стійка до сухого тертя; відмінна паропроникність; утворює щільне сніжно-біле матове покриття; стійка до підвищеного рівня атмосферних опадів; має ефект самоочистки; стійка до вологого миття. Атрибути товару: Спосіб нанесення: пензель, валик, розпилення Блиск: матовий Кількість шарів: 2 Основа: акрилова Витрата: від7до9м2/кг на один шар Термін придатності: 48 24 місяців від дати виготовлення. Характеристики: Основа: Акрилова Ступінь блиску: Матові Властивості: Без запаху Фасування кг (л): 14/10 Колір: Білий Час повного висихання: від 3 до 6 годин. Тип фарби: Фасадна. Миюча фарба: Так. Постачальник надає візуальне зображення запропонованого товару (фото подається до Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі). |

# Товар  передається Замовнику одразу весь об’єм  закупівлі. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

Якщо учасник подає пропозицію на еквівалентний товар, то він повинен надати порівняльну таблицю щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника із зазначенням найменування запропонованого товару. Під товаром з еквівалентними параметрами замовник мав на увазі параметри, прописані в технічній документації або кращі. У пропозиції Учасник повинен вказати конкретні числові значення характеристик без використання виразів «не менше», «не більше», тощо, у вигляді порівняльної таблиці (табл. №2), як наведено нижче:

Таблиця №2

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ВІДПОВІДНІСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Код ДК 021:2015:44810000-1 «Фарби» (Фарба)

| № п/п | Найменування товару за вимогами Замовника | Кіл-ть | Од. виміру | Характеристика товару за вимогами Замовника | Найменування товару за вимогами Замовника | Кіл-ть | Од. виміру | Характеристика товару за вимогами Замовника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка.

Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі  пропозиції з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник,  здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).